## Slide 1
Sustainable blue-green infrastructure planning
for high density urban area in China
中国高密度城区的可持续蓝绿基础设施规划
Case study of Qingdao Central Activity Zone
以青岛中央活力区为例
GAN Jing
干 靓
College of Architecture and Urban Planning, Tongji University
同济大学建筑与城市规划学院
2015.10.20

## Slide 2
climate change气候变化
resource depletion资源枯竭
biodiversity loss生物多样性破坏
food insecurity食品安全
air pollution空气污染
public health impact公众健康损害
Sustainability Challenges of China in the context of Rapid Urbanization
中国快速城镇化背景下的可持续发展挑战

## Slide 3
Urban Development Transition :
城市发展转型
Consumers of ecosystem Balancing human with nature
生态系统的消费者 人与自然共生的生命体
Water Pollution
污水- 城市排放物污染水体
Water Purification
净水- 合理利用并净化水体
Resource: WU Zhiqiang (ed.). Sustainable Planning and Design for the World Expo 2010 Shanghai China[M]. China Architecture & Building Press 2009.
Deforestation
毁绿- 城市开发侵占和损毁绿地
Creating Green
增绿- 将地面留给自然，
结合立体绿化，大大增加绿量
Energy Consumption
耗能- 城市开发伴随高能耗
Energy Saving & Collection
节能采能- 大规模实现降耗节能，实验采集城市能源
Heat Island Effect
热岛- 城市热岛效应
Cooling Island Effect
凉岛- 运用水、绿、风等综合手段，降低气温

## Slide 4
Green-blue urban grids
城市蓝绿斑块网络
Single Green Space
单一绿地
Connected Grid
联通网络
Water-Green Integration
水绿交融
2-dimension Green Space
二维绿地
3-dimension Green network
三维绿网

## Slide 5
水资源短缺与洪涝并存
Water Shortage/flooding
绝对缺水界限
Chart: 人均水资源量(立方米)
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
人均水资源量(立方米) | 832.2384 | 335.7296 | 1174.1518 | 855.1192 | 184.2818 | 300.4163 | 349.3044 | 312.1072 | 206.2581
Water resource Per capita（m3）
Data of the heaviest rains in Qingdao from 7 hydrological stations
青岛地区7个站点多年一遇暴雨极值
Station 站名 | Heaviest rain in 50 years 50年一遇 日雨量/mm | Heaviest rain in 100 years 100年一遇 日雨量/mm | Heaviest rain in 200 years 200年一遇 日雨量/mm
青岛qingdao | 245 | 289 | 335
崂山laosshan | 240 | 276 | 313
西海岸 West Coast | 259 | 308 | 358
胶州Jiaozhou | 210 | 239 | 268
即墨Jimo | 251 | 297 | 346
平度Pingdu | 186 | 209 | 232
莱西Laixi | 173 | 191 | 210
Absolute water scarcity
Case Study: blue-green infrastructure planning for Qingdao Central Activity Zone
案例研究：青岛中央活力区蓝绿基础设施规划

## Slide 6
Wetland
滨河湿地
Shelter Forest
森林公园
Coastline Park
城市阳台
Public Plaza
政府前广场
Shelter Forest 森林公园
Coastline Park 城市阳台
Wetland滨河湿地
Public Plaza 政府前广场
绿地大而不联通、不可达
Big but disconnected and inaccessible Green Space

## Slide 7
Connected water-green space network
联通的水绿网络
Plan for regional green corridors
区域生态绿道规划示意图
Plan for blue-green space
蓝绿生态空间网络规划示意图

## Slide 8
Water-sensitive Design
水敏性城市设计
Zoning Plan for runoff coefficient
城市雨水径流系数控制规划
Water resource 水来源 |  | Water flows direction水流向 |  |  | 
 |  | Self use(irrigation, washing)自用 （灌溉、冲洗） | Wetland 湿地系统 | River 河流 | Ocean 海洋
Rain 雨水 | Green space 绿地蓄水 | √ |  |  | 
 | Residential area 居住区雨水 | √ |  |  | 
 | Commercial area 商业区雨水 | √ |  |  | 
 | Public road and plaza 公共道路、广场 |  | √ | √ | 
Grey Water 灰水 | Residential area 居住区灰水 | √ |  |  | 
 | Commercial area 商业办公区灰水 |  | √ | √ | 
Black Water黑水 |  |  | √ | √ | √
Rain and waste water flows direction雨污水处理后流向
Water-sensitive Facilities
水敏性设施

## Slide 9
Integrated green surface
综合绿表皮
Zoning Plan for Integrated green surface ratio
城市综合绿表皮控制规划
Vertical Greening Design Guidelines
立体绿表皮设计导则

## Slide 10
Interactive Eco Activities
互动生态活动
Eco Activities Routes
生态活动游线
Interactive Eco Facilities
互动生态装置
Blue-green infrastructure as human’s contact to Nature
蓝绿基础设施作为人类接触自然、体验自然、与自然互动的界面

## Slide 11
Thank You!
jinggan@tongji.edu.cn